Часть 1. Общая часть

1.1  Содержание

Часть 1. Общая часть

  - Содержание ………………………………………………………………………………. 3

  - Состав проекта …………………………………………………………………………… 4

  - Основные положения ……………………………………………………………………. 4

Часть 2. Цели и задачи территориального планирования ………………………………… 8

Часть 3. Анализ современного состояния, проблем и направлений комплексного развития западной части с.Насадка Кунгурского района

3.1. Месторасположение села в системе расселения ……………………………………….9

3.2. Характеристика природных и инженерно-строительных условий ……………………9

3.3. Состояние здоровья населения ………………………………………………………….11

3.4. Современное использование территорий ………………………………………………13

3.5. Жилищный фонд …………………………………………………………………………14

Часть 4. Обоснование предложений по градостроительному развитию ………………….15

4.1. Основные положения территориального планирования Пермского края ……………15

4.2. Ограничения использования территорий ……………………………………………….20

4.3. Стратегические направления градостроительного развития ………………………….22

4.4. Основные расчетные показатели ………………………………………………………..23

4.4.1. Концепция жилищного строительства …………………………………………....24

4.5. Планировочная и архитектурно-пространственная структура ………………………..24

4.6. Функциональное зонирование территорий …………………………………………….24

4.7. Система обслуживания населения ……………………………………………………....26

4.8. Инженерная подготовка территорий ……………………………………………………26

4.9. Инженерная инфраструктура …………………………………………………………....27

4.9.1. Водоснабжение и канализация …………………………………………………... 27

4.9.2. Электроснабжение ………………………………………………………………... 29

4.9.3. Наружные сети устройств связи …………………………………………………. 30

4.9.4. Санитарная очистка территорий ……………………………………………….…31

4.10. Охрана окружающей среды ……………………………………………………………31

4.11. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций …….36

4.11.1. Чрезвычайные ситуации природного характера ………………………………..36

4.11.2. Чрезвычайные ситуации технологического характера ………………………….37

Часть 5. Мероприятия по территориальному планированию ……………………………...38

Часть 6. Приложения                                                                                                                 41

1.2. Состав проекта

| № тома | Обозначение, гриф, инв.№ | Наименование | Электронный формат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПП-1 | Пояснительная записка. |  |
| 2 | ГП-1 | Схема размещения проектируемой территории в плане с. Насадка (Ситуационный план М 1:10000) |  |
|  | ГП-2 | Опорный план и схема планировочных ограничений М 1:2000 |  |
|  | ГП-3 | Эскиз застройки с планом красных линий |  |
|  | ГП-4 | Разбивочный чертеж плана красных линий и осей улиц |  |
|  | ГП-5 | Схема транспортного и социального обслуживания населения М 1:2000 |  |
|  | ГП-6 | Схема инженерной подготовки территорий М 1:2000 |  |
|  | ГП-7 | Схема сетей водоснабжения и канализации М 1:2000 |  |
|  | ГП-8 | Схема сетей электроснабжения М 1:2000 |  |
|  | ГП-9 | Сводная схема инженерных сетей М 1:2000 |  |
|  | ГП-10 | Эскиз застройки с определением позиций участков М 1:2000 |  |

1.3. Основные положения

Разработка проекта планировки новой территории, включенной в состав земель с. Насадка  вызвана необходимостью строительства индивидуальной жилой застройки для сельских жителей. Село Насадка не имеют свободных территорий для развития индивидуального жилищного строительства.

Проект планирования является юридическим градостроительным документом и устанавливает:

- красные линии застройки;

- границы санитарно-защитных зон;

- определяет функциональное и строительное зонирование территории;

- социально необходимый состав и размещение объектов культурно-бытового и коммунального обслуживания населения;

- мероприятия по инженерной подготовке территории и благоустройству;

- организацию транспортного обслуживания и поперечные профили улиц;

- трассы магистральных инженерных коммуникаций.

Проект планирования разработан по заказу Администрации Насадского сельского поселения Кунгурского муниципального района Пермского края.

Основания для разработки проекта планировки территории

- Задание на разработку проекта планировки части населенного пункта, утвержденное Главой Насадского сельского поселения

Цель разработки проекта планировки территории

- Определение назначения свободной от застройки территории, включенной в состав земель с.Насадка, исходя из совокупности социальных, экономических факторов, требований безопасности в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений. Определение назначения прилегающей территории выполняется для ее включения в черту населенного пункта.

Градостроительная документация:

- Топографо-геодезическая съемка проектируемой территории в

М 1:2000, выполненная ООО «Геосервис».

Программа социально-экономического развития:

- Программа социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2006-2008 гг.), утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 19.01.2006 г.        № 38-р.;

- Концепция программы социально-экономического развития Пермского края в 2006-2010 гг. и на период до 2015 года,  принятая Законодательным собранием Пермской области и Закондательным собранием Коми-пермяцкого АО (Постановление от 22.06.2006 г. № 27);

Исходные материалы:

- Топографический план территории, в границах предоставленных для разработки проекта планировки части территорий с.Насадка, выполненный ООО «Геосервис» в электронном формате в программе AutoCAD. Система координат местная. Система высот Балтийская.

- Схема потенциальных зон затопления в Кунгурском районе на разные уровни паводков в случае возникновения ЧС. Выполнено методом сканирования с рис. 2.2. из Отчета о научно-исследовательской работе «Научно-техническое обоснование приоритетных мер защиты г. Кунгур от вредного влияния паводковых вод рек Сылвы, Ирень и Шаква, выполненной ФГНУ Естественнонаучный институт, г. Пермь, 2005 г.;

- Схема зон залегания доломитовых пород и зон наиболее вероятного образования карстовых провалов. Информация получена в электронном формате в программе AutoCAD, с расширением DWG, от Кунгурского филиала Горного института Уральского отделения РАН.

Ссылочные документы, литература, материалы и другие исходные данные, используемые в проекте:

В проекте использованы следующие печатные материалы и информационные данные:

- Пермская губерния: от «А» до «Я». Энциклопедический справочник, 2001 г.;

- Справочник-путеводитель «Пермский край», 2006 г.;

- Реестр «Особо охраняемые природные территории Пермской области», С.А. Овеснов, 2002 г.;

- Проект организации и ведения лесного хозяйства по городским лесам г. Кунгура Пермской области (Пояснительная записка с приложениями и таксационными описаниями);

- «Основные направления стратегии территориального планирования Пермского края» (НПИ «ЭНКО», г. Санкт-Петербург, июнь 2006 г.);

- Статистический ежегодник «Муниципальное образование Пермского края. Социально-экономические показатели», г. Пермь, 2006 г. (Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю);

- Заключение о наличии (отсутствии) месторождений полезных ископаемых на городской и пригородной территории (ФГУ «Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды МПР России по Пермскому краю);

- Сборник «Состояние и охрана окружающей среды Пермского края в 2006 г.»;

- Решение «Земельного собрания Кунгурского муниципального района № 103 от 31.10.2007 г. «Об утверждении правил благоустройства и содержания территорий населенных пунктов Кунгурского муниципального района».

Процесс разработки проекта планировки состоял из следующих основных этапов:

- Постановка основных целей и задач проекта, разработка методики проектирования, состава проектных материалов, содержания работ;

- Сбор и систематизация исходных данных;

- Комплексный градостроительный анализ территории, выявление проблемных планировочных ситуаций, анализ состояния инженерной инфраструктуры и транспортного обслуживания;

- Расчеты основных экономико-градостроительных параметров: прогнозов численности и объемов жилищного строительства; определение необходимых территорий для развития жилищно-гражданского строительства, объектов обслуживания, транспорта, зеленых насаждений на период разработки проекта;

- Разработка концепции градостроительного развития населенного пункта на 20 лет;

- Разработка схемы транспортной инфраструктуры и улично-дорожной сети для проектируемой территории, вертикальная планировка и инженерная подготовка территорий;

- Схема функционального зонирования территорий;

- Схемы инженерной инфраструктуры: водоснабжения, канализация, газоснабжения, электроснабжения, связи, санитарной очистки территорий;

- Разработка инженерно-технологических мероприятий гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций;

- Разработка мероприятий по охране окружающей среды.

Проект планировки западной части с.Насадка   Кунгурского муниципального района разработан на расчетный срок двадцать лет, до 2030 года.

Авторский коллектив

Главный инженер проект  Д.А. Александров                  ……………………..

Архитектурно-планировочные решения:

- ГАП   В.И.Антонов                                                            ………………

Водоснабжение, канализация:

-  инженер     С.А.Дремин                                                  ………….………….

Электроснабжение, связь:

- Энергетик     А.Э.Зеленин                                               ……………………..

Охрана окружающей среды, озеленение, санитарная очистка территорий:

- ГИП Д.А. Александров                                                    ..……….…………...

Часть 2. Цели и задачи территориального планирования

«Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивости развития территорий, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований» (Градостроительный кодекс РФ гл.3, ст. 9).

Понятие «устойчивое развитие» определяется как гармоничное развитие производства, социальной сферы населения и окружающей природной среды.

Устойчивое развитие базируется на формулировании понятия потребностей населения, которые должны быть предметом первостепенного приоритета, а также выявления ограничений, обусловленных состоянием технологии и организации общества, связанных со способностью окружающей среды удовлетворять нынешние и будущие потребности.

Для достижения поставленной цели проектом решались следующие задачи:

- Обеспечение безопасности территории: предотвращение вредных воздействий хозяйственной деятельности на окружающую среду, защита от неблагоприятных природных и антропогенных процессов, инженерная подготовка территории.

- Сохранение и развитие системы природных и озелененных территорий.

- Улучшение жилищных условий населения и качества жилищного фонда.

- Развитие общественных территорий, формирование общественного центра и социальной инфраструктуры части территорий с. Насадка.

- Обеспечение надежности и безопасности систем транспортного обслуживания и инженерного обеспечения территории.

- Формирование средствами комплексного благоустройства комфортной и привлекательной среды обитания.

Часть 3. Анализ современного состояния, проблем и направлений комплексного развития части территорий

3.1 Местоположение села в системе расселения

Проектируемая территория располагается с западной стороны с.Насадка на бывшем поле.

- С севера и запада  расположена акватория  Камского водохранидища    .

- С восточной и южной стороны  – существующая жилая застройка с.Насадка

Экономико-географическое положение проектируемого участка является перспективным для развития территории под индивидуальную жилую застройку.

3.2. Характеристика природных и инженерно-строительных условий

Климат

Согласно климатическому районированию территория проектируемого земельного участка находится в подрайоне IB, характеризующимся континентальным климатом с резкими суточными и сезонными колебаниями температуры воздуха. Расчетная зимняя температура воздуха составляет -35°С. Нормативное значение веса снежного покрова 200 КГС/м2.

Преобладающими направлениями ветров годовом ходе являются ветры юго-западные и западные. В теплый период несколько увеличивается повторяемость северно-западных ветров.

Инженерно-строительные условия на данной площадке позволяют вести строительство малоэтажных жилых домов и общественных зданий, за исключением зоны санитарной защиты (100м) от существующей территории МТМ.

Рельеф

Рельеф проектируемого участка относительно ровный с небольшим уклоном на северо - запад в сторону Камского водохранилища. Возвышенная часть находится в южной части с отметкой 118 м.

Общий уклон площадки в северо-западном направлении в сторону Камского водохранилища. Высотные отметки площадки изменяются от 118 до 109м по Балтийской системе высотных координат.

Растительность

Территория проектируемого участка занята пашнями и землями, ранее используемыми для выращивания сельскохозяйственных культур. Земли продолжительно долго не эксплуатируются.

Территория покрыта типичной травянисто-луговой растительностью с малочисленными древесными насаждениями. Площадь лесов, непосредственно находящихся на территории проектируемого участка отсутствует.

Леса, примыкающие к с.Насадка относятся к лесам 1 группы. Основной лесной массив примыкает к территории существующего с.Насадка, наиболее распространена береза, сосна, осина. Средняя высота деревьев 15-20 м.

Особо охраняемые природные территории (ООПТ)

В границах проектируемого участка особо охраняемые природные территории отсутствуют.

Инженерно-строительные условия

По результатам комплексной оценки территорий проектируемого участка были сделаны следующие выводы:

- Территория исследования по природным факторам: грунтам, грунтовым водам, затопляемости, заболачиваемости является благоприятной для строительства.

- Вся территория проектируемого участка по карсту отнесена к территориям, условно благоприятным для строительства. На этих участках строительство допускается при соответствующей противокарстовой защите. В обязательном порядке необходимо предусмотреть водозащитные мероприятия, куда входит тщательная планировка поверхности, уширение отмостков, недопущение утечек хозяйственно-бытовых вод и инфильтрации их в грунты, исключение скоплений поверхностных вод. Виды противокарстовых мероприятий определяются после проведения изысканий на последующих стадиях проектирования.

3.3. Состояние здоровья населения

Раздел составлен по материалам. Опубликованным в следующих источниках:

- Сборник статей «Состояние и охрана окружающей среды Пермского края в 2006 году», Управление по охране окружающей среды Министерства градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края;

- Государственный доклад «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Пермском крае в 2006 году», Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Состояние здоровья населения, качество его жизни. Уровень медицинского обслуживания характеризует показатель ожидаемой продолжительности жизни, величина которого определяется уровнем смертности от основных причин. В Пермском крае ожидаемая продолжительность остается самой низкой среди регионов Приволжского Федерального округа и входит в состав 30 территорий РФ с минимальным уровнем данного показателя.

Таблица 1. Динамика ожидаемой продолжительности

жизни при рождении (число лет)

| Территория | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пермский край | 62,4 | 62,0 | 62,5 | 62,3 | 62,6 |
| РФ | 64,9 | 64,8 | 65,3 | 65,3 |  |

*- прогнозные данные

Популяционное здоровье, измеряемое системой  статистических показателей, многообразно в своем формировании в зависимости от условий жизни, факторов окружающей среды, характера гигиенического поведения, наследственной предрасположенности, уровня развития медицинской помощи и других условий, преимущественно социально-психологического характера, являющихся выражением способности общества к воспроизводству населения и обеспечения качества его здоровья.

Показатель заболеваемости, являющийся регистрацией данных о причинах обращения за медицинской помощью, в большей степени характеризует развитость сети учреждений здравоохранения и возможности получения медицинской помощи и в меньшей степени состояние популяционного здоровья, которое более полно отражает медико-демографические показатели, прежде всего, показатель смертности.

Показатель младенческой смертности в Кунгурском районе является одним из самых высоких по Пермскому краю. Снижение показателя младенческой смертности признано одним из приоритетных направлений деятельности Министерства здравоохранения и социального развития РФ.

Таблица 2. Медико-демографические показатели

на территории Пермского края в 2006 г.

| Территория | Медико-демографические показатели |
| --- | --- |
|  | Рождаемость | Смертность | Естественный прирост | Младенческая смертность |
| Кунгурский район | 12,2 | 16,2 | -4,0 | 19,4 |
| г. Кунгур | 10,8 | 15,5 | -4,7 | 9,6 |
| Пермский край | 11,0 | 16,5 | -5,5 | 11,6 |

Естественная убыль в районе незначительно ниже, чем среднее значение по Пермскому краю и близка к среднероссийскому показателю (16,1 на 1000 жителей).

Общая заболеваемость в районе в 2006 году по сравнению с 2005 годом, возросла как в целом по Пермскому краю, так и в Кунгурском районе в частности. На протяжении последних лет растет по отдельным возрастным группам. Отмечается рост заболеваемости среди детей и подростков.

Таблица 3. Динамика общей заболеваемости населения

| Территория | Общая заболеваемость населения, сл./1000 |
| --- | --- |
|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Общая заболеваемость всего населения |
| г. Кунгур | 1372,5 | 15451,1 | 1553 | 1510,9 | 1614,9 | 1992,5 |
| Кунгурский район | 1105,3 | 1082,5 | 1112,9 | 990,5 | 1113,3 | 1362,2 |
| Пермский край | 1497,0 | 1548,6 | 1592,2 | 1638,8 | 1791,3 | 1904,4 |
| Общая заболеваемость детей и подростков |
| г. Кунгур | 2644,9 | 3106,2 | 3143,2 | 2880,9 | 3204,0 | 4533,3 |
| Кунгурский район | 1622,3 | 1519,7 | 1591,7 | 1384,2 | 1563,6 | 1629,3 |
| Пермский край | 2006,7 | 2119,7 | 2248,6 | 2242,4 | 2515,3 | 2554,0 |

В ежегодном Государственном докладе «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Пермском крае в 2006 году» г. Кунгур определяется как территория с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой:

- самый высокий в крае уровень распространенности общей заболеваемости детей и подростков (первое ранговое место в крае, Кунгурский район  43 ранговое место);

- территория «риска» по уровню заболеваемости сальмонеллезом (третье ранговое место);

- высокий уровень отравлений алкоголем и его суррогатами (264,9 на 100 тыс. населения при краевом показателе – 143,3;

- неудовлетворительная ситуация с отводом и очисткой сточных вод – фактический объем поступающих на очистные сооружения сточных вод превышает проектную производительность сооружений в 3 раза, что негативно сказывается на качество очистки.

Повышение качества жизни населения, снижение уровня смертности, увеличение продолжительности жизни людей и преодоление демографического спада – стратегические цели Администрации Кунгурского района. Для этого необходимо обеспечить:

- Профилактику массовых неинфекцированных заболеваний. Обусловленных влиянием факторов среды обитания человека.

- Профилактику инфекционных и паразитарных заболеваний

- Санитарную охрану территории населенных мест.

Разработку мероприятий по снижению младенческой смертности, приоритетным направлением в которых должно быть совершенствование работы перинатальных служб.

  - Современное использование территорий

Одним из основных документов проекта планировки территории с.Насадка является «Схема современного использования территорий (ГП-1), которая отражает основные существующие категории земель по принципу их функционального использования и распределения на проектируемой территории.

Таблица 4. Сведения о степени пригодности территорий для строительства, отведенной для разработки проекта

планировки части территорий с.Насадка

| № п.п. | Характеристика территории | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, отведенная для разработки проекта планировки части территорий с.Насадка, всего в том числе: | 23,88 |
| 1.1 | Территория, непригодна для строительства (зона санитарной защиты) | 1,47 |
| 1.2 | Территория, пригодная для строительства или относительно пригодная (принятая для разработки настоящего проекта) | 22,41 |

Площадь территории, принятая для разработки проекта планировки равна 22,41 га, и в настоящее время свободная от застройки.

  - Жилищный фонд

Территории для развития с.Насадка в проектируемых границах свободна от застройки.

Таблица 5. Характеристика проектируемого жилого фонда.

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Проектируемый жилой фонд |
| 2-х этажные усадебные жилые дома: - количество домов (шт) - количество квартир (шт) - общая площадь (шт) - средний размер квартиры (м2) | 129 129 12900 100 |
| Итого: - общая площадь (м2) - жилищная обеспеченность (м2/чел.) - население (чел.) | 12900 25 516 |

Часть 4. Обоснование предложений по градостроительному развитию

  - Основные положения территориального

планирования Пермского края

Основные направления демографической политики

В последние десятилетия наблюдаются постоянное сокращение общей численности населения, вызванное длительным снижением рождаемости и ростом смертности, в том числе ростом смертности в трудоспособном возрасте, которая органически связана со снижением показателя продолжительности жизни. В этих условиях задачей демографического прогноза является оценка в градостроительном плане возможных величин численности населения.

В пределах проектного срока в Пермском крае будет наблюдаться убыль населения, демографическая ситуация останется сложной, что в значительной степени является отражением общего для страны неблагополучия в этой сфере.

В Пермском крае из-за низких показателей рождаемости складывается половозрастная структура регрессивного типа, характеризующаяся низкой долей детей и высокой долей пенсионеров. Она консервирует сложившуюся тенденцию естественной убыли населения, проецируя ее на последующие десятилетия. В целях улучшения демографической ситуации, действия органов местного самоуправления должны быть направлены на увеличение занятости и доходов населения, создания условий для его самореализации, сохранение здоровья населения, создание наиболее благоприятных условий проживания, в том числе обеспечение жильем.

Система расселения

Схема территориального планирования Пермского края выделены 11 систем расселения (СР) с соответствующими центрами межселенного обслуживания. Из них 9 систем являются локальными системами расселениями (ЛСР), а 2 представляют собой более сложные образования. Эти системы образуют 7 зональных систем расселения (ЗСР), которые могут рассматриваться как основа для формирования окружной системы (в данном случае имеются в виде планировочных или управленческие округа, состоящие из нескольких муниципальных районов).

Кунгурский район входит в состав юго-восточной зональной системы расселения (ЗСР) и Кунгурскую локальную систему расселения (ЛСР), с центром  в г. Кунгуре. В ЛСР включены Кунгурский, Березовский, Кишертский, Суксунский и Ординский районы. Численность – 185 тыс. чел.

Значение центров систем расселения межрайонного значения сводится к двум основным функциям:

- межселенное обслуживание населения объектами и учреждениями социальной инфраструктуры более высокого ранга по сравнению с административными районами;

- размещение деловых, офисных, финансовых структур.

В современных экономических условиях с функционированием центров систем расселения возникают организационно-правовые осложнения, связанные с отсутствием официального статуса. На фоне сложившихся и вновь возникающих в России административных членений – территории субъектов РФ, административные районы муниципальных образований разных рангов, городские округа и т.д. – системы расселения в существующую административно-территориальную структуру не вписываются, а их центры юридически не правомочны. Тем не менее, существование таких планировочных образований с социально-экономической и планировочной точки зрения оправдано, поскольку многочисленные центры административных районов экономически не могут выполнять ряд указанных выше функций.

Выделенные центры систем расселения сохраняют свои функции на расчетный срок Схему территориального планирования Пермского края, независимо от возможных социально-экономических трансформаций, которые могут затрагивать демографические показатели, экономическую и социальную сферы.

Жилищный фонд и жилищное строительство

В Схеме территориального планирования жилищная обеспеченность на расчетный срок принимается на уровне 32,3 м2 (для города – 30,0 м2, для сельской местности – 40,0 м2). Наряду с новым жилищным строительством предусмотрено замещение ветхого и аварийного фонда новым (с повышенной комфортностью).

Для решения жилищной проблемы предлагается выполнить следующие ключевых мероприятий:

- улучшение жилищных условий;

- корректировка учета существующего жилищного фонда, в составе которого зачастую остается площадь домов, давно покинутых населением, но не списанных с баланса, извращает действительные показатели жилищной обеспеченности, а также расчетные показатели нового строительства;

- разработка жилищных программ на 10 и 20 лет по каждому городскому населению и району, последующие сведения их в общий документ с указанием конкретных мероприятий по реализации и источников финансирования;

- разработка новых генеральных планов всех поселений с установлением необходимых объемов нового жилищного строительства, реконструкции существующего фонда и потребных территорий;

- оценка возможностей обеспечения строительной базы необходимыми стройматериалами. Дальнейшее развитие частного строительного бизнеса. Привлечение крупных строительных корпораций для осуществления жилищного строительства. Установление контактов с зарубежными строительными фирмами.

Количественные показатели прогноза потребности в жилищном фонде приведены в схеме для систем расселения. Для Кунгурской СР они составляют на расчетный срок 2962 тыс. м2 общей площадью нового строительства: 875 тыс. м2 для городского населения и 2087 тыс. м2 для сельского населения.

Функционально-планировочная территориальная организация Пермского края

Схемой выделяются локальные многофункциональные территориально-планировочные системы, связанные с существующими и перспективными зонами экономической активности. Существующая и перспективная социально-экономическая деятельность в них делает необходимым выделение и резервирование территорий, которые могут быть использованы для селитебной застройки, размещения индустриальных зон, логистических центров, развития рекреации.

Формирование природно-экологического каркаса

Природно-экологический каркас Края представляет систему связанных между собой особо охраняемых территорий и зон с особым режимом природопользования.

Связующим звеном между особо охраняемыми природными территориями разного ранга являются коридоры водоохраняемых и рекреационных зон вдоль водохранилищ, рек и водотоков. Этот элемент природного каркаса имеет важное значение, так как водохранилища, реки и их долины являются основными транзитными коридорами, по которым осуществляются экологические связи: распространение позвоночных и беспозвоночных животных, многих видов растений. В связи с этим необходимы максимальное сокращение объемов неочищенных стоков в реки, переориентация сельского хозяйства в долинах крупных рек на экологически чистые производства, строгое соблюдение водоохраняемого режима.

Мероприятия по формированию историко-культурного каркаса

Пермский край относится к числу регионов Российской Федерации, имеющих наибольшее представительство в утвержденном на федеральном уровне списке исторических городов.

Структура исторических районов (местностей) края была достаточно хорошо выражена в старом делении западной части дореволюционной Пермской губернии на уезды: Пермский, Соликамский, Чердынский, Кунгурский, Осинский и Оханский. Их границы были органично увязаны с гидрографической сетью и водоразделами, а в условиях Пермской земли это означало и увязку с исторически сложившейся системой расселения. Представляется, что это деление может быть лучшей основой историко-культурно зонирования территории Края, чем имеющиеся предложения по социально-экономическому или какому-то иному зонированию, в основу которых положены другие (не историко-культурные) критерии.

К историческим дорогам Пермского края относятся его водные пути, использовавшиеся с незапамятных времен, древние сухопутные дороги из России в Сибирь, старые гужевые тракты, существовавшие в XVIII-XIX веках, и даже первые железные дороги, создававшиеся по единым проектам, с множеством интересных в инженерном, архитектурном отношении зданий и сооружений.

Три знаменитые дороги, последовательно становившиеся основными путями связи центра России с новыми приобретениями в Сибири, - это дорога второй половины XVI-го века (также главным образом по рекам) через Чердынь (Вишерско-Лозьвинский водно-волоковый путь), Бабиновская дорога середины XVII-го от Великого Устюга, через Кай-Городок, Соликамск в Верхотурье и далее на Тюмень, и Сибирский такт XVIII-го века,  шедшие от Казани, через Мылмыж, Оханск на Пермь, Кунгур, Екатеринбург и далее также на Тюмень, Тобольск.

Также можно считать историческими такие старые тракты, как Оса – Кунгур – Верхотурье, Пермь – Соликамск – Чердынь, Оханск – Новое Усолье, Оханск – Вятка и дорога на юг из Кунгура в сторону Уфы, Оренбурга, с ответвлением на Челябинск.

Для сохранения и использования культурного наследия Пермского края в региональном масштабе представляется целесообразным дополнить традиционно выполняемую работу по исследованию, государственной охране, реставрации и приспособлению к современному использованию отдельных памятников истории и культуры и ансамблей, которая должна быть расширена, осуществлением целого ряда мероприятий, имеющих региональную направленность и согласованных с действиями по территориальному планированию и направлениями градостроительной деятельности в Крае в целом и его основных частях.

Функционально-планировочные районы

Проектируемая территория относится к юго-восточному функционально-планировочному району. В него входят: Кунгурский, Березовский, Кишертский, Ординский, Октябрьский, Суксунский, Уинский муниципальные районы, Кунгурский городской округ. Через территорию района проходят два транспортных коридора (Южный широтный и Южное ответвление Центрального Широтного коридора). Современная специализация района: сельское хозяйство, пищевая промышленность, рекреация, деревообработка и производство строительных материалов.

Внутри района сложилась чрезмерная централизация разнообразных функций и производств в г. Кунгуре. Требуется изменение транспортного положения Усть-Кишерти путем устройств автодорожного сообщения с Березовкой, Суксуном и Кунгуром, что позволит полнее использовать ее территориальный ресурс для размещения объектов логистики и пищевой промышленности.

Кунгур- «полюс роста» вместе с его ближайшим окружением являются зоной экономической активности с высоким инвестиционным потенциалом. Кроме логистических центров, в районе возможно создание технико-внедренческих и промышленно-производственных зон, ориентирующихся на привозное сырье и комплектующие. На основе местной ресурсной базы может развиваться строительная и пищевая промышленность.

Мероприятия развитию транспортного комплекса

В Схеме территориального планирования обозначена необходимость составления долгосрочной (как минимум до 2030 г.) программы организации новых транспортных коридоров, строительства и реконструкции ряда объектов, которые будут играть важную роль в повышении эффективности работы транспортного комплекса России, усилении его роли в системе глобальных мировых связей.

Железнодорожный транспорт. Реконструкция существующих и строительство новых вокзалов в городах и населенных пунктах: Пермь, Березники, Соликамск, Кудымкар, Чусовой, Кунгур, Чердынь, Красновишерск, Чернушка.

Автомобильный транспорт. Создание дугового направления по трассе Б.Уса – Барда – Кунгур – Чусовой – Красновишерск – Ныроб – Гайны с ответвлением на Березники в районе Александровска. Дорога предназначена для перераспределения транспортных потоков по радиальным автомагистралям и улучшения связей между южными, восточными и северными районами Края, создания предпосылок развития деловой и социальной активности, особенно, в северных районах, отличающихся бездорожьем. Реализация дугового направления потребует реконструкции ряда существующих участков: Кунгур – Чусовой, Чусовой – Березники, Красный Берег – Красновишерск и строительства новых: Б.Уса – Барда – Кунгур, Александровск – Красный Берег, Красновишерск Ныроб, Ныроб – Гайны.

(Раздел написан по материалам проекта: «Пермский край. Схема территориального планирования» НПИ пространственного планирования «ЭНКО» Санкт-Петербурга – Пермь 2006 г.)

  - Ограничения использования территорий

При разработке проекта произведен комплексный анализ проектируемой территорий, касающихся основных вопросов градостроительного планирования: обеспеченности транспортом, социальной и инженерной инфраструктуры, анализ экологического состояния и инженерно-геологических условий.

На основе анализа обозначены территории – зоны с особыми условиями использования, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности: санитарно-защитной зоны, санитарные разрывы, водоохранные зоны, границы неблагоприятных территорий в местах карстовых проявлений.

Ограничения прав по использованию земельного участка – неотъемлемый элемент правового режима того или иного земельного участка.

Зоны с особыми условиями использования территорий в проекте планировки отражены в соответствии со следующими документами:

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»;

- Постановление Госгортехнадзора России от 24.04.1992 г. № 9 «Правила охраны магистральных трубопроводов»;
Ведомственные строительные нормы ВСН 159-83 (Миннефтегазстрой).

- Инструкция по безопасному ведению работ в охранных зонах действующих коммуникаций;

- Отчет о инженерно-геологических изысканиях на объекте «Проект планировки части территорий с. Плеханово Кунгурского района».

Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитная зона – это обязательный элемент любого объекта, являющегося источником воздействия на среду обитания и здоровья человека.

Санитарно-защитная зона промышленных производств и объектов разрабатывается последовательно: расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона, выполненная на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух и установленная (окончательная) – на основании натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров.

Санитарно-защитные зоны на территории с.Насадка отражены на чертеже «схема ограничений использования территорий» в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитная зона территории МТМ – 100м.

Охранные зоны

Охранные зоны устанавливаются для исключения возможности повреждения действующих коммуникаций в процессе строительства.

Вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих природный газ, в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», устанавливается охранная зона в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушать нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности:

- перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты;

- открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;

- устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность – от аварийного разлива транспортируемой продукции;

- разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.

В охранных зонах трубопроводов сторонними организациями без письменного согласия организации, их эксплуатирующей, запрещается:

- возводить любые постройки и сооружения;

- высаживать деревья и кустарники всех видов, складывать корма, удобрения и материалы, скирдовать сено и солому, содержать скот, ловить рыбу, производить колку и заготовку льда;

- сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать коллективные сады и огороды.

Охранные зоны устанавливаются для действующих коммуникаций:

- вдоль действующих воздушных линий электропередач по прямой линии в обе стороны от крайних проводов напряжением: до 1 кВ – по 2 м; 1-20 кВ – по 10 м; до 35 кВ – по 15 м; до 110кВ – по 20м;

- вдоль действующих подземных электрических кабелей – по 5м в обе стороны от коммуникаций (на чертеже условно не показаны);

- вдоль действующих кабелей связи – по 2 м в обе стороны от коммуникаций (на чертеже условно не обозначены);

- вдоль газопровода – по 2 м в обе стороны от коммуникаций (на чертеже не показаны).

В охранной зоне действующих коммуникаций категорически запрещается:

- складировать трубы, изоляционные и горюче-смазочные материалы, древесину и другие материалы;

- разводить костры;

- располагать базы стоянок и ремонта механизмов, строительной техники и автотранспорта, вагоны – домики и другое оборудование;

- перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки и контрольно-измерительные приборы;

- устраивать свалки, выливать растворы кислот, солей, солей, щелочей и других жидкостей;

- размещать какие-либо открытие или закрытые источники огня.

4.3. Стратегические направления градостроительного развития

Определяющим фактором развития с.Насадка являются ее географическое положение. Находясь на территории, не имеющую  крупных производственных комплексов, загрязняющих окружающую среду, близость Камского водохранилища, с.Насадка является экологически чистым местом, а значит и привлекательным для проживания.

Важнейшие стратегической целью развития населенного пункта является улучшение качества жизни населения и обеспечения безопасности.

Поэтому наряду с живописной, удобной планировкой жилого образования, в проекте предусмотрена рекреационная зона.

- Обслуживающая зона

Место сосредоточения учреждения торговли в виде магазина смешанных товаров с аптечным киоском, школа-сад на 60 мест с прилегающей территорией для прогулок и отдыха и спортивных состязаний на площадке открытого типа и также предлагается качественно иной уровень функционирования досуговой и рекреационной сфер.

4.4. Основные расчетные показатели

Таблица 6. Основные технико-экономические показатели

| Наименование показателей | Ед. изм. | Проект |
| --- | --- | --- |
| I Территория |
| Территория в границах проекта всего в том числе: - территория жилой застройки; - участки учреждений и предприятий обслуживания; - рекреационная зона. - улицы, дороги, проезды, автостоянки, тротуары, площадки, включая озеленение улиц; | га га/м2/чел га | 23,88 14,78/286 0,95/15 1,53/29 6,68/129 |
| II Жилой фонд |
| Общая площадь всего 1. Новое жилищное строительство | тыс. м2/м2/чел | 12,9/25 |
| III Население |
| Численность населения в проектируемом жилом фонде Плотность населения | тыс.чел чел/га | 0,516 22 |
| Продолжение таблицы 6 |
| IV Улично-дорожные сети |
| Протяженность улично-дорожной сети Плотность улично-дорожной сети | км км/км2 | 3,34 13.98 |

4.4.1 Концепция жилищного строительства

Объем нового жилищного строительства предполагается разместить на свободной территории.

Проектом принято решение малоэтажной жилой застройки:

Для расчета принята норма жилищной обеспеченности                        25 м2/чел.

Индивидуальные жилые дома  предусмотрены с земельными участками от 10 до 25 соток.

Количество индивидуальных домов – 129

Общая площадь – 12900 м2

Население – 516 чел.

4.5 Планировочная и архитектурно-пространственная структура

Архитектурно-планировочное решение предусматривает организацию общественные зоны с размещением в них рекреационной зоны, универсальные магазины по продаже промышленных и продовольственных товаров и медикаментов, школа-сад на 30 мест и спортивные комплексы открытого типа. За основу планировочной структуры принята прямоугольная и радиальная система планировки улиц с выделением кварталов индивидуальной жилой застройки. Общественные зоны отделены от жилой зоны улицами.

Проект красных линий разработан в основе:

- эскиз застройки, совмещенный с планом красных линий;

- разбивочный чертеж красных линий и осей улиц.

Красные линии – границы отделяющие территории кварталов, общественной зоны и других элементов планировочной структуры от улиц, проездов и т.д. по внешней кроме тротуаров.

Поперечные профили улиц представлены на листе ГП-5 – «Схема транспортного и социального обслуживания населения».

4.6 Функциональное зонирование территорий

В процессе предпроектного анализа застройки данной территории выявлены функциональные зоны, предприятия и объекты, являющиеся источником воздействия на среду обитания человека.

В соответствии с действующими нормами и правилами обозначены границы санитарно-защитных зон и нормативных разрывов до жилых зданий (СанПиН 2.21/21.1.1031-01)

Жилая застройка предусмотрена на расстоянии не менее 100м от МТМ

Из общей площади земельного участка, определенного под застройку, 1,47 га исключается в связи с наличием зоны санитарной защиты.

Функциональное назначение зон

Инженерной и транспортной инфраструктур

- Объекты инженерного обеспечения

Целевое назначение: размещение объектов инженерной инфраструктуры. Режим использования территорий определяется в соответствии с назначением объектов согласно требованиям специальных нормативов и правил.

- Улично-дорожная сеть, коридоры ЛЭП

Целевое назначение: транспортные и пешеходные связи с другими функциональными зонами, размещение инженерных коммуникаций и озеленение специального назначения.

Рекреационная

- Леса

Целевое назначение: сохранение природного ландшафта, экологически чистой окружающей среды. Хозяйственная деятельность на территории зоны осуществляется в соответствии с режимом, установленным для лесов зеленой зоны Кунгурского района, на основе лесного законодательства.

- Скверы, парки, бульвары

Целевое назначение: организация парков, скверов, бульваров, используемых в целях кратковременного отдыха, проведения досуга населения. Допускается регулируемая рубка деревьев, размещение элементов благоустройства, малых архитектурных форм; капитальных вспомогательных строений и инфраструктуры для отдыха; детских игровых площадок, площадок для отдыха, спортивных площадок.

- Зоны отдыха

4.7 Система обслуживания населения

Расчет потребности в учреждениях обслуживания выполнен на население 516 человека и представлен в нижеследующей таблице 7.

| Наименование | Ед. изм. | Норма по СНиП на 1000 жителей | Расчетная потребность | Принято проектом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Магазины смешанной торговли | М2 общей площади | 100-200 | 100-200 | 200 |
| Детский сад | мест | 5% от населен. | 30 | 30 |
| Аптека | объект | - | - | 2 |

4.8 Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка проектируемой территории представляет собой комплекс мероприятий и сооружений пригодности территорий для градостроительного использования.

В соответствии с архитектурно-планировочными решениями и природно-климатическими условиями, предусматриваются следующие мероприятия по инженерной подготовке территорий:

1. Организация рельефа

2. Организация поверхностного стока

На последних стадиях проектирования по результатам инженерно-геологических изысканий предложения должны уточняться.

Организация рельефа

Организация рельефа или вертикальная планировка территории обеспечивает: отвод дождевых, талых и прочих поверхностных вод; благоприятные и безопасные условия движения транспорта и пешеходов на улицах и перекрестках; организацию рельефа при наличии неблагоприятных физико-геологических процессов на местности.

Вертикальная планировка составлена на основании топографического плана М 1:2000 с сечением  горизонталей через 1м, с нанесенными красными линиями уличных сети. Высотные отметки колеблются от 118 до 109м. Проектные отметки вертикальной планировки назначались с максимальным приближением к существующему рельефу с учетом обеспечения безопасности движения и отвода дождевых вод.

Организация поверхностного стока.

Организация поверхностного стока. Отвод поверхностных вод осуществляется по спланированной поверхности в лотки (кюветы) проезжей части.

Проектом предусмотрена открытая система дождевой канализации, в которую входят лотки, канавы и водопропускные трубы.

Сброс дождевой воды по канавам осуществляется в пониженные места за пределы проектируемой территории.

4.9 Инженерная инфраструктура

4.9.1 Водоснабжение и канализация

Водоснабжение.

Существующее положение

В существующем с.Насадка имеются водопроводные сети, состоящие на балансе  ООО «Весна». Водоисточниками служат скважины. Добываемая вода из скважин не соответствует качествам питьевой воды..

Расчет водопотребления

Расчетные расходы воды приведены в таблице № 8

Таблица № 8. Расчет водопотребления с.Насадка

| № п.п. | Наименование потребителя | Населе-ние, чел. | Норма водопотреб-ления л/сут | Средне-суточ-ный расход м3/сут | Макси-мальный суточ-ный расход м3/сут | Коэф. часовй неравно-мерно-сти | Макси-мальный часовой расход м3/час | Расчет-ный секунд-ный расход л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проектируемая застройка, оборудованная водопроводом, канализацией, ваннами и местными водонагревателями | 516 | 250 | 129 | 154,8 | 2,22 | 11,93 | 4,55 |
|  | Непредвиденные расходы (10% от п.п. 1,2) |  |  | 12,9 | 15,48 |  | 1,193 | 0,46 |
|  | Полив зеленых насаждений | 516 | 50 | 25,8 | 30,96 | не учитывается |
|  | Наружное пожаротушение 1 пожар – 15 л/с |  |  | 66 | 66 |  | 22 | 6 |
|  | Внутренне пожаротушение 2 струи по 2,5 л/с в течении 3 часов |  |  | 22 | 22 |  | 7 | 2 |
|  | Итого: |  |  | 255 | 289 |  | 42,12 | 13 |
|  | Без учета пожаротушения и полива |  |  | 141,9 | 170,28 |  | 13,12 | 5 |

При определении расходов принято:

- существующая и проектируемая усадебная застройка полностью оборудуется  водопроводом , горячим водоснабжением от местных электрических водонагревателей;

Расход на полив принимается 50 л/с на 1 человека

Расход воды на цели наружного пожаротушения принят 15 л/с (1 пожар 15 л/с), на внутреннее пожаротушение – 5 л/сек (2 струи по 2,5 л/сек).

Максимальный суточный расход воды с учетом расходов на пожаротушение и полив составляет 255 м3/сут.

Объем воды на цели пожаротушения составляет 88 м3.

### Проектируемая схема водоснабжения

Источником водоснабжения приняты кольцевые сети проектируемой территории от скважин. На схеме водоснабжения указаны места бурения и зоны санитарной защиты скважин. Характеристики оборудования, диаметры подающих трубопроводов определить на следующих стадиях проектирования.

Сети территории предусмотрены тупиковые. На сети водопровода устанавливаются пожарные гидранты на расстоянии не более 150 м друг от друга.

## Таблица 9. Объемы работ по водопроводу

| № п.п. | Наименование сетей и сооружений | Расчетная единица | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разводящие сети водопровода | м | 3745 |

Канализация

Существующее положение

В настоящее время в с.Насадка система канализации отсутствует.

Проектное решение

Отвод сточных вод производится в индивидуальные герметичные септики с дальнейшей транспортировкой отходов на очистные сооружения.

4.9.2 Электроснабжение

Данный раздел выполнен на основании задания на проектирование, технических условий на проектирование схемы электроснабжения проектируемой зоны жилой застройки, выданных ПО КуЭС ОАО «МРСК Урала» № 9-0-211 от 01.04.2010г.

Проектные решения

Электроснабжение проектируемой площадки под жилищное строительство предусматривается на напряжение 10 кВ от ВЛ №6-10кВ ПС Серга.

Потребляемая мощность проектируемой площадки составляет 861кВт (см. табл. №1).

Расчет электрических нагрузок произведен в соответствии с РД 34.20.185 – 94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» с изменениями и дополнениями от 01.08.1999г.

Для обеспечения электроэнергией потребителей проектируемого участка предусматривается:

1.  Строительство двух комплексных трансформаторных подстанций киоскового типа КТПК-400/10/0,4кВ с разъединителями типа РЛНДЗ.

2.   Строительство ответвления сетей ВЛ-10кВ приблизительной протяженностью 0,7 км предусматриваются в воздушном исполнении проводом марки АС 50/8 по железобетонным опорам.

3.   Строительство разводящих сетей ВЛ-0,4кВ выполнить в воздушном исполнении проводом А-50 по деревянным опорам на железобетонных приставках. Ориентировочная протяженность 3550 м.

Наружное освещение улиц предусматривается консольными светильниками типа РКУ-10-250 с лампами ДРЛ-250 с управлением от НКУ 0,4кВ трансформаторной подстанцией.

Таблица1

| № по плану | Наименование | Руст.кВт | Кс | Ррасч.кВт | прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | уличное освещение | 20,0 | 1 | 20 |  |
| 1-129 | ИЖС | 7,4 | 0,6 | 572 |  |
|  | детский сад | 24 | 0,8 | 19 |  |
|  | магазин, 2объекта | 10 | 0,9 | 18 |  |

Итого:                                                                                                     629

Примечание: 1. Расчетные электрические нагрузки зданий и сооружений приняты на основании аналогов типовых и индивидуальных проектов и могут быть уточнены при раэработке рабочей документации.

4.9.3 Наружные сети устройств связи

В разделе наружные сети устройств связи выполнены сети «Телефонизация и радиофикация» проекта планировки части территории с.Насадка Кунгурского района.

Технические данные об общем количестве и свободной емкости телефонных номеров, планируемой реконструкции и расширении телефонной сети будут уточнены при получении соответствующих рекомендаций от собственника телефонной сети.

Для нового строительства усадебной застройки из расчета 100 % телефонизация потребность в телефонных номерах сведена в таблице 16

Таблица 16. Расчетные показатели потребности в телефонных номерах

| наименование | Ед.изм. | Параметры застройки | Очередность строительства | Количество абонентов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Магазин с аптечным киоском, 2шт | М2 торг.пл. | 100 |  | 4 |
| ИЖД | объект | 129 |  | 129 |
| Школа-сад | мест | 30 |  | 5 |

ИТОГО:                                                                                          138

Для телефонизации усадебной застройки и проектируемых учреждений и предприятий обслуживания предусматривается:

1.Прокладка кабеля ТППэпЗБ 100х2х0,4, ТППэп20х2х0,4 в грунте от АТС с.Насадка,  ул.Революции, 15 до центра зоны жилой застройки с установкой кабельного шкафа ШРУ Д600.

2.Строительство распределительной сети в зоне жилой застройки.

3.В качестве оконечного кабельного оборудования предусмотреть использование КРТМ 10х2 и ЯКГР 10х2.

4.9.4 Санитарная очистка территории

Раздел выполнен с учетом требований следующих нормативных и методических документов:

• № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

• МДС 13-8-2000 «Концепция обращения с твердыми бытовыми отходами в Российской  Федерации»;

• СП № 42-128-4690-2000 «Санитарные правила содержания территории населенных мест»;

• «Правила благоустройства и содержания территорий населенных пунктов Кунгурского муниципального района».

Организация санитарной очистки на части территории

с. Насадка Кунгурского района

В комплекс мероприятий  по санитарной очистке включается организованный регулярный сбор отходов, удаление их с территории жилой застройки.

Расчетные нормы накопления составляют:

- по твердым отходам 300 кг на 1 человека в год;

- по жидким отходам 1500 л на 1 человека в год;

- смет с 1м2 твердых покрытий улиц 10 кг в год.

Количество отходов приведено в таблице.

Таблица 17. Количество отходов от жилой территории

| Наименование отходов | Ед. изм. | Кол-во ед. | Норма накопления отходов | Кол-во отходов в год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Твердый мусор | чел. | 516 | 300 | 154,8т |
| Жидкие отходы | чел. | 516 | 1500 | 774 м2 |
| Смет с улиц с твердым покрытием | М2 | 23400 | 10 кг | 234 т |

Твердые отходы от жилых и общественных зданий удаляются в мусорные контейнеры и вывозятся за пределы населения на свалку.

Территории проезжей части улиц предполагается осуществлять уборочными машинами.

Уборка прилегающих к домовладениям тротуаров и проездов осуществляется дворниками.

4.10 Охрана окружающей среды

Проект планировки территории населенного пункта является основным документов, определяющим экологические условия проживания населения, перспективы сохранения природных богатств и историко- культурного наследия народа.

В задачи экологического раздела входила оценка безопасности условий проживания на проектируемой территории с экологической точки зрения, а также разработка мероприятий по минимизации негативного воздействия на окружающую природную среду и здоровье человека.

Экологическое обоснование проекта планировки территории выполнено на основании и с учетом требований следующих нормативных и методических документов:

• «Инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности» (п. 5 Требования к экологическому обоснованию в проектной экологической документации), Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ, Москва, 1995г.;

• «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» Госстрой России, Москва, 2003г.;

• №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Исходные данные для оценки состояние окружающей среды в с.Насадка получены от следующих организаций:

• Администрация Кунгурского муниципального района Пермского края;

• ГУ «Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»;

• Комитет по охране окружающей среды Администрации Кунгурского района Пермского края;

• сборник «Состояние и охрана окружающей среды Пермского края».

Объекты окружающей среды, испытывающие антропогенную нагрузку на проектируемой территории – атмосферный воздух и почвенный покров. На проектируемой территории отсутствуют поверхностные водные объекты, источники подземного водоснабжения, месторождения полезных ископаемых.

Состояние воздушного бассейна

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха являются выбросы автотранспорта. В непосредственной близости от проектируемой территории проходит автодорога районного значения 2 технической категории «Кунгур – Насадка».

Мероприятия по охране воздушного бассейна

Проектом планировки территории не планируются объекты, оказывающие негативное воздействие на атмосферный воздух.

Для предприятия с.Насадка, находящихся в близи проектируемого участка, проектом планировки территории  рекомендуется:

1.Сокрощение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух с помощью технологических и специальных мероприятий. Технологические воздухоохранные мероприятия включают:

- использование более прогрессивной технологии по сравнению с применяющейся на других предприятиях для получения той же продукции;

- применение в производстве более «чистого» вида топлива;

- применение рециркуляции дымовых газов;

- внедрение наиболее совершенной структуры газового баланса предприятия.

К специальным мероприятиям, направленным на сокращение объемов и токсичности выбросов объекта и снижение приземных концентраций загрязняющих веществ, относятся:

- сокращение неорганизованных выбросов;

- очистка и обезвреживание вредных веществ из отходящих газов;

- улучшение условий рассеивания выбросов, совершенствование газоочистных и пылеулавливающих установок на предприятиях;

- предотвращение загрязнения атмосферы путем рационального размещения источников вредных выбросов.

2.Для получения полной характеристики выбросов загрязняющих веществ предприятий с.Насадка  разработать и откорректировать тома ПДВ в соответствии с действующим законодательством и на основании уточненной инвентаризации организованных и неорганизованных источников.

3.Организация системы мониторинга атмосферного воздуха.

4.Разработка проекты санитарно-защитных зон для предприятия.

5.Проведение технического перевооружения, совершенствование технологических процессов на предприятиях, внедрение малоотходных технологий производства, сокращение вредных производств с целью снижения выбросов  загрязняющих веществ и, как следствие снижение размеров С33.

6.Проведение работы по специальному озеленению санитарно-защитных зон и территорий производственных площадок.

Для сокращения пылеобразования на проектируемой территории Генеральным планом рекомендуется:

1.Организация летней уборки на улицах, включающая подметание мойку проезжей части.

2.Создание зеленых насаждений различного функционального назначения.

Физические факторы воздействия.

Шум является одним из главных негативных факторов, который по интенсивности и степени распространения в реальной суммарной нагрузке на население превалирует. В последние годы уровень шума значительно вырос, что связано с ростом уровня автомобилизации. Шум может стать причиной нервного истощения, потери остроты слуха и других серьезных нарушений системы человеческого организма.

Источником шумового воздействия на проектируемой территории является автотранспорт.

Согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», на территориях, непосредственно прилегающих к жилым домам, школьным и дошкольным учреждениям, уровень звука и эквивалентный уровень звука не должен превышать 55 Дба с 7 до 23 часов и 45 Дба с 3 до 7 часов.

В настоящий момент замеры уровня шумового давления на проектируемой территории не проводились.

Электромагнитная обстановка. Под воздействием напряженности электромагнитной энергии в организме человека и животных при отсутствии мер защиты могут возникать неблагоприятные изменения со стороны центральной нервной, эндокринной, сердечно-сосудистой систем и крови.

Радиационная обстановка. Радиационная обстановка на территории Пермского края в 2007г. Определялась естественным  рациональным фоном и техногенными загрязнениями, к которым относятся:

1) Проведенные на территории Пермской области ядерные взрывы в мирных целях:

• объект «Грифон», два взрыва с целью интенсификации нефтегазодобычи в 1969г.;

• объект «Тайга», три взрыва в экскавационных целях, 1971г.;

•  объект «Гелий», пять взрывов с целью интенсификации нефтегазодобычи, 1981, 1984, 1987 г.г.

2) Поступление естественных радионуклидов при ремонте оборудования на объектах нефтегазодобычи;

3) Применение источников ионизирующего излучения в медицинских, промышленных и других целях.

На территории Пермского края по программе  радиационного мониторинга ведутся наблюдения за мощностью эквивалентной дозы гамма-излучения (МЭД-фон), как за наиболее опасным излучением, имеющим высокую проникающую способность. Наблюдения за             Y-фоном проводились ГУ «Пермский ЦГМС» во всех районах Перми и на 18 метеостанциях края. Уровень Y-фона не превышал 25 мР/час, то есть был в пределах естественного. Среднегодовое значение Y-фона составило по Пермскому краю 11 мкР/час (максимальные величины – 11 мкР/час отмечались в г. Березники).

Среднемесячные значения суммарной радиоактивности атмосферных выпадений находились в пределах от 0,12 Бк/м2 сутки (Гайны) до 1,07 Бк/м2 сутки (Пермь). Экстремально высокого загрязнения (ЭВЗЗ) не отмечалось. В целом среднегодовые значения суммарной радиоактивности атмосферных выпадений на территории Пермского края ниже среднего значения по Уральскому региону.

Из выше сказанного следует, что части территорий с.Насадка отсутствует территории устойчивого опасного для проживания радиоактивного загрязнения, требующие планировочных ограничений.

Мероприятия по защите от физических факторов

Планировочные градостроительные мероприятия по защите селитебных территорий от шумового воздействия:

  - Применение рациональных приемов планировки и застройки жилых кварталов.

  - Выполнить шумозащитное озеленение улиц.

  - Применять усовершенствованное покрытие на проезжих частях, содержать его в надлежащем состоянии и осуществлять современный ремонт.

  - Ограничивать движение грузового транспорта в жилой застройке.

  - Организация и соблюдение санитарных разрывов и защитных коридоров вдоль линий электропередач.

  - Проведение инвентаризации и комплексного исследования вновь вводимых в эксплуатацию источников электромагнитного изучения.

  - Контроль уровня радиационного излучения на территории проектируемого участка.

Загрязнение почвенного покрова

Основным источником загрязнения почвенного покрова на проектируемой территории является автотранспорт. Выбросы автотранспорта оседают на почвенный покров или снег  впитывается вместе с осадками.

Также источником загрязнения почвенного покрова являются несанкционированные свалки отходов. Для предотвращения загрязнения территории отходами, необходимо провести расчистку участка от мусора и организовать комплексную систему санитарной очистки территории. Более подробно схема санитарной очистки освещена в соответствующем разделе данного проекта.

Мероприятия по охране почвенного покрова

- Не допускать создание несанкционированных свалок на территории образования.

- Озеленение территории для предотвращения осаждения загрязняющих веществ на почвенный покров.

- при озеленении отдавать предпочтение хвойным породам, кора которых поглощает наибольшее количество тяжелых металлов.

- При отводе земельных участков для нового строительства необходимо проведение обязательного контроля радиационной обстановки и радоноопасности территорий.

  - Перечень основных факторов риска возниковения чрезвычайных ситуаций

    - Чрезвычайные ситуации природного характера

- грозы;

- ливни с интенсивностью 30 мм/час и более – затопление территорий и подтопление фундаментов ливневыми дождями предотвращается сплошным водонепроницаемым асфальтовым покрытием и планировкой территории с уклонами в сторону ливневой канализации;

- снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа – конструкция кровли должны быть рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок, установленных СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» для данного района строительства;

- град с диаметром частиц 20 мм;

- гололед с диаметром отложений более 200 мм;

- сильные ветра со скоростью более 20 м/с – в соответствии с требованиями СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» элементы зданий должны быть рассчитаны на восприятие ветровых нагрузок при скорости метра 23 м/с;

- Сильные морозы – производительность системы отопления должна быть рассчитана в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

В результате инженерно-геологических изысканий для данного проекта, с учетом материалов изысканий прошлых лет, был сделан вывод, что при сложившихся геолого-гидрологческих условиях образования карста, при строительном освоении территорий, образование карстовых полостей на глубине, а значит и проявление их на поверхности не исключается. Для территорий проектируемого участка характерно образование карстовых провалов.

Территория проектируемого участка по карсту отнесена к территориям, условно благоприятным для строительства. На этих участках строительства допускается при соответствующей противокарстовой защите. Виды противокарстовых мероприятий определяется после проведения изысканий на последующих стадиях проектирования.

Для инженерной защиты зданий  и сооружений от карста согласно СНиП 22-02-2003 предлагается проведение следующих основных мероприятий:

- отвод дождевых, сточных и дренажных вод за пределы водосборных площадей, а также ликвидации бессточных котловин посредством засылки и вертикальной планировки;

- применение конструкций зданий и сооружений и их фундаментов, рассчитанных на сохранение целостности и устойчивости при возможных деформациях оснований;

- в случаях обнаружения при изыскания разуплотненных грунтов в пределах сжимаемой толщи основания сооружения следует предусматривать прорезающие их свайные фундаменты, виброуплотнение, буроинъекционные сваи;

- при эксплуатации подземных сетей, необходимо полностью устранить возможность утечек из водопроводной канализационной, теплофикационной и других водопроводящих сетей;

- ликвидация провалов и просадок поверхности земли путем планировки территорий в целом создания удобных условий для строительства (укрепление оснований путем тампонажа (заполнения) карстовых полостей и трещин песчано-глинистым материалом).

4.11.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Основным фактором риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются наличие на территории поселка потенциально опасных объектов (индивидуальные газовые котельные) или как следствие аварий на таких объектах. Аварии могут случаться в процессе эксплуатации оборудования при его разгерметизации.

В зависимости от характера разгерметизации, погодных условий и особенностей размещения оборудования на опасных производственных объектах, аварии могут реализоваться в следующих видах:

- горение (пожар) пролива. Горение проливов, взрывы могут происходить как на открытых площадках, так и в помещениях. Взрыв взрывоопасной среды внутри оборудования и коммуникаций возможен при выводе оборудования в ремонт и при пуске в эксплуатацию;

- взрыв (детонационный взрыв) – сгорание предварительно перемешанных газо- или паровоздушных облаков со сверхзвуковыми скоростями.

Результаты расчетов индивидуального риска на потенциально опасных объектов поселка, их анализ и сравнение с федеральными нормами ПДУ, с фоновыми показателями риска в России, позволяют сделать вывод, что выявление опасности и риски соответствуют приемлемому уровню безопасности и не превышают ПДУ федерального норматива.

Часть 5. Мероприятия по территориальному планированию

Первоочередные мероприятия

- Разработка проекта планировки части территории с.Насадка Кунгурского района.

- Разработка правил землепользования и застройки части территорий с.Насадка.

- Разработка проекта инженерной защиты территорий.

- Разработка проекта выноса существующих инженерных сетей с проектируемой территории, проекта устройства сетей электроснабжения на ПС – рекомендуется выполнить воэдушной линией. Выполнение рабочего проектирования инженерных сетей.

Жилая застройка

- Строительство жилищного фонда в соответствии с потребностями населения при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных требований к плотности, этажности и комплексности застройки жилых территорий. Ввод в эксплуатацию 12,9 тыс. м2 общей площади жилых домов расчетного срока.

- Строительство экономичного жилищного фонда необходимого для предоставления социальной нормы жилища малообеспеченным категориям населения: инвалидам, пожилым и одиноким людям.

- Постепенное увеличение темпов жилищного строительства. Увеличение количества ежегодного вводимого жилищного фонда.

- Показатель средней жилищной обеспеченности населения довести до 50 м2 на 1 человека.

- Достижение разнообразия среды обитания, категорий и типов жилых домов, их архитектурных, конструктивных и планировочных решений за счет строительства жилых домов по индивидуальным проектам.

- Подготовка новых площадок для выделения земельных участков под индивидуальную жилую застройку.

Социальная инфраструктура

- Формирование в географическом центре с.Насадка, учитывая существующие кварталы, общественных центров и озелененных территорий общего пользования со спортивными площадками, магазинами смешанных товаров, детским садом, детскими игровыми площадками и площадками отдыха.

- Размещение аптечных пунктов в торговых точках (без расчета).

Транспортная инфраструктура

- Развитие улично-дорожной сети и системы общественного транспорта на всех этапах формирования жилых кварталов.

- Реконструкция и благоустройство существующих улиц и дорог, согласно нормативами СНиП 2.07.01-89.

- Строительство жилых улиц в рамках подготовки площадок индивидуальной жилой застройки в течении всего срока строительства.

Мероприятия, обеспечивающие формирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов.

- Рекомендуется обеспечить равные условия жизнедеятельности для инвалидов, маломобильных групп и других категорий населения.

- Специальные жилые дома или квартиры рекомендуется размещать вблизи учреждений и предприятий обслуживания.

- Торгово-бытовые и досуговые потребности инвалидов рекомендуется удовлетворять в общей сети учреждений, предназначенных для пользования всеми категориями населения, и снабженных специальными устройствами маломобильной группой населения.

Инженерная инфраструктура

- Устройство дождевой канализации с целью охраны водоемов от загрязнения и как противокарстовое мероприятие. Устройство закрытых водостоков протяженностью 0,6 км.

- Противокарстовые мероприятия: отвод дождевых сточных вод за пределы водосточных площадей, ликвидация бессточных котловин посредством засыпки и вертикальной планировки.

- Благоустройство оврагов: организации поверхностного стока на прилегающих к склонам оврагам территориях, устройство гасителя и неразмываемого водостока в местах выпуска воды, укрепление склонов оврагов посадкой насаждений древесно-кустарниковых пород.

- Вертикальная планировка и строительство сооружений инженерной защиты территории – согласно п. 3.

- Строительство линий электропередачи и трансформаторных подстанций.

- Строительство магистральных водопроводных сетей.

- Строительство инженерных сетей к отдельным зданиям проводить в комплексе с застройкой кварталов.

- Не допускать создание несанкционированных свалок отходов производства и потребления.

- Зимняя и летняя уборка территорий.

- Соблюдение нормативно-правовых требований в области охраны окружающей среды предприятиями, находящимися вблизи проектируемой территории.

- Соблюдение санитарных разрывов от газопровода высокого давления, линий воздушных электропередач.

- Организация постоянного контроля за уровнем электромагнитного излучения, звукового давления, естественного радиационного излучения. Не допускать превышения установленных предельно-допустимых уровней (ПДУ) на территории жилой застройки.

# Часть 6. Приложения